設計習作二 機械動物競步賽

設計習作指引

目的

學生在設計與製作四足或六足步行機械動物的過程當中，學習及掌握連桿、曲柄、齒輪等機械原理。

學生完成設計習作後能掌握

連桿、曲柄、齒輪Linkage。你也一起製作這個有趣的機械動物吧！

圖2.1

設計概要

設計及製作一具四足或六足步行機械動物，它必須利用馬達來驅動，可以靈活向前競步，並以最短的時間完成2 m距離的賽道。

設計細則

- 完成的設計習作可參加機械動物競走比賽；

- 以最短時間完成2 m距離的賽道。

所需物料

- 可以使用鋁條、木材、夾板或亞加力膠片；

- 齒輪組；

- AA電池箱及開關掣；

- 螺絲、雪條棒及其他有關的物品。

所需工具

一般手工具。

設計限制

- 最大體積不可超過300 mm × 200 mm × 150 mm；

- 設計習作外形需要美觀及具未來感。

- 設計習作須符合基本安全要求。

- 設計習作不可使用輪子行駛。

建議教學時間

21堂 (共840分鐘)

資料搜集

- 參考市面售賣的製成品，包括一些模型公司、百貨公司玩具部或在互聯網上搜尋。

- 設計習作的外形及結構探討；

- 繪畫構思的草圖，可以用實驗引證設計的活動效能。

設計意念的發展

- 以草圖形式記錄每個意念，從中選擇一個較好的設計；

- 將最終意念發展，並將有關圖形按比例繪製及標示其尺寸；

- 按生產圖製作製成品；

- 檢討製成品的操作及其優劣。

相關知識

認識和應用機械元件

齒輪

齒輪的特性：

齒輪用於傳送旋轉運動和動力，以正確的速度比運作。它能承受較大的動力負荷，也可改變傳動力的方向。

齒輪的種類：

正齒輪

正齒輪是將旋轉動力由旋轉軸傳送至另一平行的轉軸上，常見於金工車床的機械動力傳送構件中。

傘齒輪

傘齒輪一般稱為菊花牙，用於把旋轉動作以直角的方式傳遞至另一齒輪軸上。例如：手工具中的手搖鑽。

圖2.2 	(a) 正齒輪									(b) 傘齒輪

蝸桿和蝸輪

蝸桿是一桿狀螺絲式齒輪，而蝸輪是一個正齒輪。這種齒輪用於連接軸線不平行的兩軸。動力由蝸桿傳送到蝸輪。這類齒輪可見於結他調教絃線位置的部分。

圖2.3 (a)	蝸桿和蝸輪				  (b) 使用蝸桿和螖輪 — 結他弦線調校器的例子

齒條和齒輪

齒條和齒輪一般俗稱天梯牙，是一種由切面形狀為長方形的桿狀齒條和正齒輪組成的傳動裝置，這種裝置能將旋轉動力轉化為直線運動。例如在鑽床控制鑽頭夾具的進給裝置便是使用這種結構。

圖2.4 齒條和齒輪

計算齒輪轉速

圖2.5表達齒輪與齒輪的互相齒合的方式。以圖形表示的方法必須清楚顯示：

圖2.5

- 轉動方向；

- 齒輪軸心的位置；

- 齒輪的頂和底的圓形。

齒輪組中的主動齒輪和隨動輪之間的齒數比，是直接影響齒輪轉速：

齒數比 =

連桿

連桿機構是以鉸接、滑接的方式，將一組棒件連接而成的機構；用以傳送運動，改變運動方向和動力的機械組件。而連桿機構，以四連桿構件最常見，是將四根桿件鉸接起來。以下為數類連桿構件的形式：

圖2.7 (a) 平行運動連桿								(b) 反向運動連桿

若改變固定支點的位置，便能改變輸出動力的大小及運動的方向。

圖2.8 連桿機構應用於步行運動

圖2.9 工具箱

圖2.10

曲柄

曲柄是一種傳送扭力的機械結構，當輸入的動力離開軸心愈遠，相對地它的輸出扭力便愈大(圖2.11)。使用曲柄的例子有水井打水的裝置及自行車(單車)的腳踏。

圖2.11 曲柄上R距離愈大，輸出扭力便愈大

圖2.12 		 (a)									(b)

摩擦力

當一個物體在另一表面滑動，摩擦力便會阻礙物體的運動。

摩擦力的產生是由於互相接觸的表面並不是絕對平滑的，如圖2.13所示。當表面上的不規則凹凸點互相碰撞或嵌在一起時，便產生摩擦力。

日常生活中，我們不難發現摩擦力的例力，好像在有積水或結冰的路面上，汽車會容易滑行而不受控制，行人亦容易滑倒，這是因為摩擦力不足所產生的現象。例如：汽車輪胎的凹凸胎紋能將輪胎與路面之間的水排走，以增加摩擦力來防止汽車滑行。

- 摩擦和潤滑

圖2.13

機械動物的活動組件很多，其中尤以齒輪較容易受到摩擦力影響，使結構的機械運動效率減低。當兩個組件表面互相接觸並進行相對滑動時，便會造成摩擦力。這樣使接觸面產生熱量和磨損，因而做成機械組件的損耗。

為了減少摩擦力一般是使用潤滑劑潤滑接觸表面，而潤滑劑種類繁多，主要分為液態(例如：機油)和糊狀(例如：雪油)。潤滑油的黏度通常受操作環境的溫度影響：溫度愈高，潤滑劑的黏度便會下降，因此潤滑劑便易於流動；若溫度上升，潤滑劑便很容易氣化，使其潤滑效果喪失。所以在選擇潤滑劑時，必須詳細了解其操作環境的溫度，表2.1是潤滑劑的黏度和應用範圍的資料。

| 潤滑劑黏度 | 應用環境 |
| --- | --- |
| 低 | 較快轉速的機械組件。例如：打字機字鍵傳送運動至字粒的機械組件。 |
| 中 | 一般用途，例如馬達機械部分。 |
| 高 | 鐵閘(滾珠軸承)。 |

表2.1

潤滑機械通常有以下幾種方法：

- 自然引力滲入法

以地心吸力使潤滑油流向需要潤滑的部分。

圖2.14 以地心吸力使潤滑油流向轉動部件

濺濕法

使用運動中的機械組件帶動潤滑劑流入需要潤滑的位置。

- 人工泵壓法

使用油泵把潤滑油泵進機械組件內，較適用於重型機械或較複雜的機械結構。

圖2.16 齒輪式油泵橫切面

機械寵物步行原理

由於汽車走在崎嶇凹凸不平的地面，會顯得顛簸及寸步難移，也較難做到跨越障礙、上下梯階等較複雜的移動。為了彌補這些缺點，模仿昆蟲、動物或人類的六足，四足及二足的步行機械紛紛應運而生。

機械寵物的重心必須隨著每隻腳的運動而作出適度的偏移，才能穩定地前進。例如昆蟲(六足型)穩定的一種，而人類在移動時經常只有單足著地，因此其移動必須配合重心的偏移，才能夠保持平衡，不致翻倒。而四足及六足機械人在移動時，都必須保持最少有三個支點平穩地接觸地面，以支撐身體及其重量。圖2.17展示了人類、動物及昆蟲的步行原理。

| 人類 (雙足型) | 很難保持平衡 不穩定 |  |
| --- | --- | --- |
| 豹 (四足型) | 穩定 必須移動重心 | 伸出左前腳 伸出右後腳 伸出右前腳 伸出左後腳 |
| 螞蟻 (六足型) | 穩定 重心的移動輻度較少 重心在著地的三隻腳所形的三角形中央，重心一離開此三角形區域，螞蟻便翻跌 | 停止 伸出三腳 伸出另外三腳 |

圖2.17  人類、動物及昆蟲的運動原理

- 四足步行機械的原理

(a)	(b)

圖2.18	(c)	(d)

四足步行機械的各部分相關接點表：

| 連接位置 | 接點 |
| --- | --- |
| 驅動馬達，足A，底板 | a (以曲柄連接馬達) |
| 足B，底板 | b |
| 足A，足B，連桿 | c, d |

表2.2

運作解說

- 驅動馬達啟動後，a接點使足A的下方依箭咀方向移動。

- 因為足A和足B是由連桿連接，當足A的下方向後移動，足A的上方則向前移動。

- 足B因此和足A以同一方向移動。

- a接點的移動方向是由電池中的正或負極決定。

- 六足步行機械的原理

(a)	(b)

圖2.19	(c)	(d)

六足步行機械的各部分相關接點表：

| 連接位置 | 接點 |
| --- | --- |
| 驅動馬達，底板，足B | d (可以直線上下移動，以曲柄連接馬達) |
| 足B，連桿1，連桿2，底板 | b |
| 足A，底板 | a1 |
| 足A，連桿2 | a2 |
| 足C，底板 | c1 |
| 足C，連桿1 | c2 |

表2.3

運作解說

- 建議六足步行機械使用兩個馬達驅動，其中一個馬達負責向前步行的動作，另一個馬達負責向後步行的動作。

- 當向前行的驅動馬達啟動後，b接點使足B的下方沿箭咀方向移動。

- 因為足B和足C是由連桿1連接，當足B的下方向箭咀方向移動時，便帶動足C向上方移動。

- 而同時因為足B和足A是由連桿2連接，所以當足B的下方向箭咀方向移動時，也同時帶動足A上方移動。

- 這時接點c2、b、a2均成為支點(或稱為樞軸)，所以足C、足B、足A的下方便沿箭咀方向邁步。

- 接點d的上下直線運動距離，決定於曲柄的力臂距離。

結構的接合

- 半永久接合

螺絲、螺栓和螺帽的接合

這是一種活動接合方法，它可使用於不同的材料接合上。如金屬之間、木材和塑膠，它的優點是只須在組件上鑽孔，便可以輕易地將組件穩固地接合。利用螺絲或螺栓和螺帽接合的例子有家庭電器和玩具外殼，因為方便裝拆和修理之用

當我們製作機械寵物時，所有活動部件應該以這種接合方式接合，例如機械寵物的足部與身體的接合處。

製作步驟

- 在接合組件上鑽孔(直徑必須小於螺絲的直徑)。

- 使用螺絲起子將螺栓和螺帽固定在組件上。

- 調校螺栓的鬆緊度，確保組件可以自由活動。

- 若有足夠的空間，可再加一枚螺帽(如下圖)，使組件不至於被活動時產生的震盪令螺絲或螺帽鬆脫。

圖2.20 雙螺帽

永久接合

在製作機械寵物時，我們可能會利用一些永久接合方式如黏合劑來製作堅固不移的部件。

黏合劑

- 合成樹脂膠

合成樹脂膠(或稱混合膠)適用於木料和塑膠的接合上。使用時只須將接合面徹底清潔後，按比例將樹脂膠和硬化劑混合，然後塗於接合面上，並且需要趁樹脂膠尚未乾固的時候，清理殘留在接口旁多餘的樹脂膠。

環氧樹脂膠

環氧樹脂膠是樹脂與硬化劑以適當的份量混合而成，具有非常強的黏合力，而所需的凝固時間亦很短，多用於金屬的接合。因為凝固的時候，有大量熱量產生，所以不可用手碰觸組件，以免燙傷手部。

熱熔膠

熱熔膠接合是利用電力產生的熱力熔解膠枝，經熱熔膠槍的槍咀塗於接合面上。適用於接合木料、金屬、膠片等，並且可用於不同種類材料的接合，例如：將膠料組件接合於木料上等。

圖2.21 熱熔膠槍

軟焊

軟焊是電路的永久接合方法，它不會受到室溫影響，而且堅固，但準備工作較多及要求技術也較高，常用於焊接電子零件在電子線路板上。一般的製作步驟如下：

- 徹底清潔接合面，不可有油脂在接合面上。

- 啟動電鉻鐵，令它達至所需的溫度。

- 使電鉻鐵直接接觸接合面。

- 待接合面也上升至適當的溫度，用電鉻鐵把焊枝熔化，並讓焊料滲入接合面上。

圖2.22 電烙鐵

組件製作及整體測試

- 在組裝設計品時要注意個人安全。

- 整體測試範圍包括：

- 設計習作可否以完成2米賽程？

- 製成品各接合處是否堅固或穩定？

- 設計習作是否能重覆地使用至少10次而不會有部件件鬆脫現象。

賽道和賽例介紹

(a) 賽道

- 建議可使用如圖樣的賽道設計：

圖2.23

- 賽道可利用薄木片、硬咭紙或亞加力膠片製作。

- 製作多條相同規格的賽道，便可在同一時間內有多些學生設計習作參加比賽。

- 到達終點指示板的作用是當機械動物衝線時，誰的機械動物先到達，誰便可以推倒指示板，裁判便可以立即作出準確的判決。

(b) 比賽規則

- 競步的準則是以最短時間完成2 m的距離來決定勝負。

- 參賽者必須使用同一牌子和型號的AA碳性電池。

- 比賽一經開始後，參賽者便不能再觸碰機械，直至比賽完畢。

- 冠、亞、季軍是以跑畢全程所需時間的快慢來決定。

- 所有判決最終由裁判定斷。

專用詞彙

| 齒輪 | Gear |
| --- | --- |
| 正齒輪 | Spur gear |
| 傘齒輪 | Bevel gear |
| 蝸桿和蝸輪 | Worm and worm gear |
| 齒條和齒輪 | Rack and pinion |
| 連桿 | Linkagekageageformingmemorynit (CPU)5 |
| 曲柄 | Crank |
| 輸入 | Input |
| 輸出 | Output |
| 摩擦力 | Friction |
| 潤滑 | Lubrication |
| 潤滑料 | Lubricant |
| 半永久接合 | Semi-permanent joining |
| 永久接合法 | Permanent joining |
| 螺絲 | Screw |
| 螺栓 | Bolt |
| 螺帽 | Nut |
| 黏接 | Gluing |
| 環氧樹脂；冷凝膠 | Epoxy resin |
| 軟焊 | Soft soldering |

工作進度表

在下列表格中加上 ‘(’號，以表示該項工作完成。

| 時間 工作 內容 | 列出難題 | 列出所有解決方案 | 工序 (1) | 工序 (2) | 工序 (3) | 工序 (4) | 工序 (5) | 工序 (6) | 工序 (7) | 工序 (8) | 測試 | 評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第9節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第10節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第11節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第12節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第13節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第14節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第15節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第16節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第17節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第18節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第19節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第20節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第21節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

評鑑表

- 請觀賞其他組別的模型和報告，然後填寫下列評鑑表。

被評鑑的組別：______________________________________

|  | 最 不 適 合 |  |  |  | 最 適 合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 評語 |
| 機械寵物的外型是否美觀？ |  |  |  |  |  |  |
| 所用材料是否合適？ |  |  |  |  |  |  |
| 機械寵物能否正常步行？ |  |  |  |  |  |  |
| 機械寵物步行速度能否改善？ |  |  |  |  |  |  |
| 馬達的接駁是否正確？ |  |  |  |  |  |  |
| 機械寵物足部的連桿運用是否正確？ |  |  |  |  |  |  |
| 機械寵物的齒輪比是否合適？ |  |  |  |  |  |  |
| 該組的作品是否需要改善？ |  |  |  |  |  |  |
| 總分 |  |  |

- 設計品所選用的材料是否正確？若否，建議改用那些材料製作。

- 製成品是否符合安全標準？(註：若運作時有鬆脫現象便是不安全。)

- 製成品是否能完成2 m的競步賽？

- 製品的外觀是否吸引？

- 製作成本是否合理？

- 製作時最困難的地方在那裏？

- 如何克服困難呢？(可以用圖解輔助說明。)

製作報告

學生除完成設計習作參予比賽外，還須呈交製作報告，而報告須列出以下資料：

- 處境

列出設計習作設計的範圍及並寫出存在的難題。

- 設計概要

扼要列出解決的方法(可輔以草圖解說)。

- 設計細則

因為每個難題都有其範圍和要求，所以需要將一些要求詳細列出。

- 搜集資料

將設計細則所需的資料分類、收集和整理，以作分析之用。

- 解決方法

從各設計意念中選出合適的意念，並將之完整地繪製生產圖。

- 實踐

按生產圖製作設計品，也須要有效地把握分工及時間的分配。

- 試驗

按設計的要求測試製成品。

- 評估

根據測試的結果，寫出製成品的優點和缺點，並找出改善的方法。

# Text boxes

活動

在為機械人添加潤滑劑時，應考慮以下事項：

- 哪一部分要添加潤滑劑？

- 適宜使用哪一種潤滑劑？

- 如何決定添加潤滑劑的頻率？

- 在機械動物上，哪些位置須要將摩擦力增加？

齊來做實驗

使用機械教材套(Mechanism kit)引證部分機械元件的操作原理。

正齒輪

- 觀察及簡單繪畫出主動齒輪和被動齒輪的轉動方向。(提示：兩個齒輪會以甚麼方向轉動？)

圖2.11

- 觀察如果主動齒輪的齒數較少，而被動齒輪的齒數較多時，它們運轉時的轉速有沒有分別。(提示：試比較下列兩組齒輪的轉速分別：

A：主動輪：40 /被動輪：40

B：主動輪：20 /被動輪：40)

例題：計算以下齒輪組的速度比的變化。

圖2.6

答：齒數比 =  =  = 1:2

這表示隨動齒輪的轉速是主動齒輪的2倍。

圖2.15 變速箱內潤滑油從最下面的齒輪起逐級上傳

- 擋風玻璃上的水撥。

- 不同款式的連桿玩具：

(a)	四足機械玩具						(b) 六足機械玩具

(c) 玩具手鉗

(ii)傘齒輪

- 觀察輸入齒輪轉動的方向和輸出齒輪的轉動方向有何分別。

- 輸入齒輪的轉速和輸出齒輪的轉速是否一致呢？與齒輪的齒數有關嗎？

(iii)蝸桿和蝸輪

- 觀察蝸桿的轉速和蝸輪轉速的分別。

- 蝸桿和蝸輪組件是否可以增加扭力輸出？(提示：按著蝸輪使它不能轉動，嘗試繼續攪動蝸桿，看蝸輪是否還是不轉動？)

(iv)齒條和齒輪

- 將齒輪轉動一圈，量度齒條的移動距離。(提示：若齒輪的直徑改變，齒條的移動距離又怎樣呢？)

- 觀察齒條和齒輪組件的運動。列出這個組件的缺點。

(v)連桿

- 將連桿上支點的位置移近輸入運動的桿件後，觀察輸出運動的變化。

- 將連桿上支點的位置移近輸出運動的桿件後，觀察輸出運動的變化。

(vi)曲柄

- 如何增大施力使產生的扭矩增大呢？

應用連桿運動的例子

- 打開工具箱時，兩邊的小架子一定保持平行。